## Slide 1: 옵트론텍 자동 칩 검사기 데이터 처리를 위한 인공지능 시스템 개발 방안
김후곤, 공학박사
hkim@benple.com
(주)옵트론텍
2018/8/2

## Slide 2: 자동검사기 개요
양품(type-1 error)
-
불량률
불량(type-2 error)

## Slide 3: 공정 개요
칩(23×22=506개), 또는 12×11 도 있음
라인×열
인쇄
라인×열
절단
Defect 검사
검사기 14대
검사기당 5~6만개/일
이물 불량률 약 5%
Dimension Check
칩별 Nozzle 검사
인쇄후 절단을 하게 됨. 이때도 검사를 하며, 잘되고 있음
예를 들면, 인쇄를 계속하다보면 잉크 부족으로 계속 작아질 수 있음
원자재(125mm×125mm)

## Slide 4: Defect 검사 : 검출 Data
원자재(125mm×125mm)
절단
칩(23×22=506개), 또는 12×11 도 있음
Defect 검사
(라인스캔 카메라 - CT처럼 촬영, 유선LAN으로 연결되어 있음)
top/bottom에서 10 μm이상의
이물이 있으면 불량처리
1μm =1×10−6 m
검사기 14대
기계 1대당 일 5~6만개를 검사
0.05 | 불량률(약5%)
86,400 | 초/일
1.44 | 초/칩
7 | 프레임/칩
12 | MB/프레임
2.92 | MB/초
이물이 있는경우
이물 큰 것 부터 6장을 보여줌
1프레임당 12M
칩(필터) 1개당 7프레임
칩 단위로 계속 refresh
불량품만 처리하는 경우
(검사기 업체, 네트워크 업체가 있음)
픽셀당 사이즈 1.13μm
검출 Data
- 칩 단위 이물사이즈 누적
라인×열
상면
하면

## Slide 5: Defect 검사 : Lot Data
이물에 형태로 불량 유형 구분 설명
결과
N은 불량, G는 양품
12×11 칩의 예를 보여줌
6가지 불량유형을 분류해주지만, 정확도가 떨어짐 (현재는 상부,하부 이물 불량 위주로 처리하고 있음)

## Slide 6: Dimension Check
인쇄후 절단을 하게 됨. 이때도 검사를 하며, 잘되고 있음
예를 들면, 인쇄를 계속하다보면 잉크 부족으로 계속 작아짐.
인쇄와 관련된 데이터임
인쇄부분은 빛의 산란이 있어서, 과잉검사들이 일어남
1) 인쇄된 부분의 전체사이즈 변화 패턴
2) 외형적인 부분(번짐, 인쇄가 안된 부분(핀홀)) 검출
전체이미지에 대한 size 검사는 하고 있음
인쇄번짐이나 핀홀은 정확도가 떨어져서 생략하고 있음

## Slide 7: Nozzle 검사
1) 전체 이미지
노즐은 7개가 있음(옆의 숫자는 노즐 번호)
노즐은 round robin방식으로 작업함
이물-dimension 검사후 양품에 대하여서, 칩을 이동시킴
양품 및 불량을 노즐이 정렬하여 분류함
노즐에 의한 오염 발생
양품만 정렬한 것임
밝은 녹색은 노즐이 sampling하여 검사완료하였고, 문제가 없음을 나타냄
문제가 발생시에는 빨강으로 표시되지만, 이 예에서는 없음
2) 불량 이미지
1번 노즐이 1시방향에 문제가 있으면, 계속 1시 방향에 발생하여야 하는데
예를 들면 10시 방향에 발생하면, 노즐 문제가 아닌데도 노즐 문제로 인식

## Slide 8: 인공지능 기반 분석 서버 구축
1단계 : 검출Data(WaferID0.csv) 분석
2단계 : 이물 칩 이미지 비교(image difference)
Defect 검사기
(1) 검출 Data(WaferID0.csv)
(2) 이물칩 이미지
Defect 검사기
Defect 검사기
인공지능 기반 분석 서버
이미지를 이용한 불량 유형 구분
Dimension Check
Nozzle 검사
Dimension/Nozzle 검사기
3단계 : Dimension Check
4단계 : Nozzle 검사

## Slide 9: 칩 이미지 및 이물인식
(1) 원본 이미지
(2) 원본 이미지로 부터, 칩 테두리 추출
(3) 칩 이물 및 크기 추출

## Slide 10: 칩 이미지 비교

## Slide 11: 인공지능 기반 분석 서버 : GUI 예(이물 현황)
웹기반
 | 년 | 월 | 일 | 시 | 분 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시간 | 2018 | 7 | 29 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Defect1 | Defect2 | Defect3 | Defect4 | Defect5 | Defect6 | Defect7 | Defect8 | Defect9 | Defect10 | Defect11 | Defect12 | Defect13 | Defect14
전체수량 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
양품 | 120 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 120
불량 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8
수율 | 93.75% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 93.75%
상명이물 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6
하면이물 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2
MASK불량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detect2의 상면/하면 이물 현황분석
- 분석결과 : 불량원인은 XX 공정의 문제임
메뉴1 : DB구축을 통한 시간별 select
메뉴2 : Defect 선택

## Slide 12: 인공지능 기반 분석 서버 : GUI 예(시계열 패턴)
웹기반
 | 년 | 월 | 일 | 시 | 분 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시간 | 2018 | 7 | 29 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Defect1 | Defect2 | Defect3 | Defect4 | Defect5 | Defect6 | Defect7 | Defect8 | Defect9 | Defect10 | Defect11 | Defect12 | Defect13 | Defect14
전체수량 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
양품 | 120 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 120
불량 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8
수율 | 93.75% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 93.75%
상명이물 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6
하면이물 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2
MASK불량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 년 | 월 | 일 | 시 | 분 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시간 | 2018 | 7 | 29 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Defect1 | Defect2 | Defect3 | Defect4 | Defect5 | Defect6 | Defect7 | Defect8 | Defect9 | Defect10 | Defect11 | Defect12 | Defect13 | Defect14
전체수량 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
양품 | 120 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 121 | 120 | 119 | 120
불량 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8
수율 | 93.75% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 94.53% | 93.75% | 92.97% | 93.75%
상명이물 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6
하면이물 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2
MASK불량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: 인공지능 기반 분석 서버 : GUI 예(시계열 패턴)
Defect1 :상명(하면)
10시10분 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
top(bottom) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
라인1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인2 |  |  |  | 2(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인7 |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
라인8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2(1) |  |  |  |  |  | 
라인11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
라인12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
라인13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
라인14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
라인17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
라인20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10시9분 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
top(bottom) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
라인1 |  |  |  | 3(2) |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인3 |  | 1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
라인8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2(1) |  |  |  |  |  | 
라인11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
라인12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
라인13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
라인14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
라인17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
라인20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
라인22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: 인공지능 기반 분석 서버 : GUI 예(시계열 패턴)
Defect1(라인3, 4열)
Detect2 라인3:4열 10시10분 3(2) 시계열 패턴 분석
분석결과 YY유형에 속함
Detect2 라인3:4열 10시9분 3(0) 시계열 패턴 분석
분석결과 YY유형에 속함

## Slide 15: 플렛폼 구현 기술 : python
client
web browser
HTML
CSS
Javascript
server
http server
apache
nginx
https
web service gateway interface
gunicorn
uwsgi
...
language
python
node.js
java
...
wsgi
backend
SQL/NoSQL
mongodb
oracle
postgress
...
database
bigdata
pandas
numpy
scikit-image
opencv2
ML
scikit-learn
scipy
tensorflow
keras
visualization
bokeh
mathplotlib
seaborn
vega/vega-lite
SVG
software technology

## Slide 16: ML : preprocessing, visualization
EDA
(exploratory data analysis)
feature engineering
preprocessing
[Big]Data
(Database, Excel, CSV 등)
training set
test set
0.8
0.2
train_test_split
(2) model : compile
(1) data
(3) fit
(4) predict
visualization
big data analysis

## Slide 17: 빅데이터/ML 적용 절차
기존자료
CSV
EXCEL
칩 이미지
기본자료분석
기초 통계
pandas
scikit-image
opencv2
feature engineering
입력
feedback
기존 자료의 문제점
missing 원인 파악
개선방안 제시
전처리
bins
oneHotEncoder
standardize/normalize/binarize
....
dimension reduction
PCA
t-SNE
autoencoder
ML 적용
Regression
Classification
Clustering
ANN/CNN/RNN
기타
EDA(exploratory data analysis)
preprocessing

## Slide 18: 빅데이트 플랫폼 개발 예
지능형 빅데이터/AI 기반 구축
빅데이터/AI 기법 적용
기존자료
기존 자료
시각화
수요자 중심 : 기존 자료 분석부터 시각화까지 자동화

## Slide 19: 파일구조 : dimension, lot
Dimension
Lot Data
lot

## Slide 20: 파일구조 : UnloadNozzle, UnloadPos

## Slide 21: lot_wafer dimension검사
질의 1: 주관심사항은?

## Slide 22: lot_wafer 상하면검사

## Slide 23: lot_wafer viewer 설계
라인 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
AVI58_FXK1-D4 180907-FEZ2086-A2.txt

## Slide 24: lot_wafer diff 설계
AVI58_FXK1-D4 180907-FEZ2086-A2.txt
14_Wafer.txt
15_Wafer.txt
14_Wafer.txt
15_Wafer.txt
difference

## Slide 25: client-server 구조
관제 서버
- linux 기반
- 관제DB
AVI58
- 실시간 파일 update 감지 client 설치
관제 DB로 전송
자료 재구조화(json)
visualization

## Slide 26: 메뉴 구성
필요한 것에 중점
  상하면 lot 불량률 통계 시각화 및 전개
상면검사 조건1불량[수량/수율]

## Slide 27: viewer : dimension, lot viewer
Dimension
Lot Data
lot
lot요약파일

## Slide 28: viewer : UnloadNozzle, UnloadPos